## Slide 1: Smart Ambient Light Monitoring System
Stojković Lucija 1903

## Slide 2: Ciljevi projekta
Prikupljanje podataka sa kamere u realnom vremenu
Obrada podataka u distribuiranom sistemu
ML klasifikacija događaja
Skladištenje podataka u InfluxDB
Vizualizacija kroz Grafana dashboard

## Slide 3: Praktična primena
Smart home sistemi
Adaptivno osvetljenje
Monitoring prostorija
Detekcija anomalija

## Slide 4: Korišćeni hardware
Komponenta | Namena
Arduino Nano 33 BLE | Edge uređaj
OV7675 kamera | Analiza scene
Raspberry Pi 4 | MQTT/Influx/Grafana
USB Serial | Komunikacija
Laptop | Razvoj i monitoring
Komponenta | Namena
Arduino Nano 33 BLE | Edge uređaj
OV7675 kamera | Analiza scene i ekstrakcija parametara osvetljenja i kontrasta
Raspberry Pi 4 | Centralni čvor sistema za izvršavanje Docker mikroservisa, ML inferencu i obradu podataka
USB Serial | Komunikacija između Arduino uređaja i Raspberry Pi platforme

## Slide 6: Korišćeni software i tehnologije
Tehnoligija | Uloga
Arduino IDE | Programiranje uređaja
Python | Serial  MQTT servis
MQTT | IoT komunikacija
InfluxDB | Time-series baza
Grafana | Vizuelizacija
Docker | Kontejnerizacija servisa
Tehnoligija | Uloga
Python Serial Reader servis | Čitanje podataka sa Arduino uređaja preko serijske komunikacije
MQTT | Razmena poruka između mikroservisa u realnom vremenu
TensorFlow Lite ML Service | Klasifikacija svetlosnih uslova i detekcija anomalija
InfluxDB | Skladištenje vremenskih serija senzorskih i ML podataka
Grafana | Vizualizacija podataka i monitoring sistema u realnom vremenu
Docker | Organizacija sistema kroz izolovane mikroservise

## Slide 7: Obrada senzorskih podataka
Ekstrahovani parametri
brightness
min brightness
max brightness
Contrast
light_state
event_state
Detektovani scenariji
normalno osvetljenje
previše svetla
nedovoljno svetla
anomalije

## Slide 8: TensorFlow Lite model
ML model:
  TensorFlow / Keras
  Eksportovan u TensorFlow Lite format
Ulazi:
  Brightness
  Contrast
Klase: 0 – dark 1 – normal 2 – bright 3 – anomaly

## Slide 9: Logika rada sistema
Dark → povećanje osvetljenja
Bright → smanjenje osvetljenja
Anomaly → aktivacija upozorenja
Normal → bez akcije

## Slide 10: Docker mikroservisi
Korišćeni Docker servisi
serial_reader
mosquito
mqtt_to_influx
Influxdb
grafana
Prednosti
modularnost
izolacija servisa
lakša distribucija sistema

## Slide 11: Grafana dashboard - Brightness

## Slide 12: Grafana dashboard - Contrast

## Slide 13: Grafana dashboard – Min/Max brightness

## Slide 14: Grafana dashboard – ML Prediction

## Slide 15: Tehnički izazovi
komunikacija Arduino ↔ Raspberry Pi
Docker konfiguracija
MQTT integracija
TensorFlow Lite kompatibilnost
kalibracija ML modela