## Slide 1: IoT aplikacija za upravljanje uređajem glasovnim komandama
Lucija Stojković 1903

## Slide 2: UVOD
Internet of Things (IoT) omogućava povezivanje uređaja i automatizaciju procesa
Glasovne komande predstavljaju prirodan način interakcije
Kombinacija ML + senzora omogućava pametne sisteme

## Slide 3: CILJ PROJEKTA
Razviti IoT aplikaciju zasnovanu na Arduino Nano 33 BLE Sense
Omogućiti upravljanje uređajem glasovnim komandama
Detektovati fizičko pomeranje uređaja
Aktivirati LED kao indikator događaja

## Slide 4: KORIŠĆENI HARDVER
Arduino Nano 33 BLE Sense
PDM mikrofon
IMU senzor (akcelerometar)
RGB LED dioda

## Slide 5: GLASOVNI MODEL
Model treniran u Edge Impulse
Ulaz: audio signal (mikrofon)
Obrada: MFCC (feature extraction)
Klase: Start, Stop, Noise, Unknown
Tačnost modela: ~92%

## Slide 6: LOGIKA SISTEMA
1. Uređaj snima audio signal
2. Model prepoznaje komandu
3. Ako je "start" → aktivira praćenje
4. Ako je "stop" → deaktivira praćenje
5. Tokom praćenja koristi se IMU senzor
6. Ako se detektuje pomeranje → LED reaguje

## Slide 7: DETEKCIJA POKRETA
Koristi se akcelerometar (IMU)
Praćenje pomeranja duž X, Y i Z ose
Računa se odstupanje od početne pozicije
Ako je veće od praga → detektuje se pokret

## Slide 8: AKTUATOR (LED)
RGB LED dioda kao indikator
"start" → LED svetli narandžasto
detekcija pokreta → LED blinka
"stop" → LED se gasi

## Slide 9: TEHNIČKI IZAZOVI
TEHNIČKI IZAZOVI
Prepoznavanje glasovnih komandi u šumu
Lažne detekcije tokom tišine
Ograničenja memorije uređaja
Podesavanje threshold vrednosti
REŠENJA
Dodavanje noise i unknown podataka
Uvođenje threshold-a za komande
Optimizacija modela (16 kHz)

## Slide 10: DEMO / REZULTATI
Sistem uspešno prepoznaje komande
Pouzdana detekcija pokreta
Stabilno ponašanje u realnom okruženju